## Slide 1
第 28 章 / AI Agent 工程实践教程
世界模型与具身智能
从预测世界到行动系统
LLM 会说
压缩语言和知识
预测下一个 token
→
World Model 会预测
模拟状态变化
预测行动后果和风险
→
Embodied AI 会行动
带着身体和传感器
在环境里闭环执行
教程目标
建立直觉
看懂路线
画出架构
回答面试
核心判断：世界模型不是“知道更多事实”，而是让智能体在行动前能预测环境会怎样变化。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
01

## Slide 2
LEARNING FRAME / NEXT ACTION
这章的核心问题是：智能体如何选择下一步动作
动作空间越接近真实世界，反馈越慢、风险越高、验证越重。
LLM
生成下一个 token
→
RAG
用外部知识约束回答
→
Agent
调用工具影响数字世界
→
World Model
预测状态变化与后果
→
Embodied AI
移动、抓取、避障、协作
低风险 / 可回滚
高风险 / 难回滚
工程语言可以统一它们
状态表示、动作空间、反馈信号、评估指标、安全边界。
差异在动作与环境
从文本到工具，再到传感器、身体、物理约束。
讲课提示
先让听众把 Agent 的 tool use 看作“数字具身”，再迁移到机器人。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
02

## Slide 3
WORLD MODEL / DEFINITION
世界模型不是知识库，而是行动前的预测器
它回答的不是“事实是什么”，而是“如果我这样做，世界会怎样变”。
观察
图像、视频、传感器、文本状态、历史轨迹
候选动作
移动、抓取、点击、工具调用、控制指令
→
→
World Model
latent state
+ dynamics
→
下一状态
物体位置、场景关系、任务进度
奖励 / 风险
成功概率、碰撞风险、安全违规
可行动性
当前身体与技能是否能执行
一句话
世界模型 = 给定当前观察、历史和动作，预测未来状态、收益、风险或可行动性的内部环境模型。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
03

## Slide 4
MEANING MAP / FOUR ROUTES
同一个 World Model，论文和产业里常指四类能力
先判断语境，再讨论技术路线，否则容易把视频生成、RL 和仿真混在一起。
Model-based RL
学习环境动力学，在模型里想象未来，再训练策略。
World Models / PlaNet / Dreamer
交互式环境模型
动作条件视频或 3D 环境，强调可控和时间一致。
Genie / Genie 3 / game-like worlds
JEPA / latent prediction
在高层表征空间预测，不必重建每个像素。
I-JEPA / V-JEPA / V-JEPA 2
机器人与自动驾驶仿真
构造可控长尾场景，服务训练、评估和回归。
Cosmos / Waymo World Model / digital twin
偏学习策略
偏生成环境
讲课提示
不要问“哪种才是真的世界模型”。更好的问题是：它预测什么、受什么动作控制、服务哪个决策闭环？
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
04

## Slide 5
CLASSIC ROUTE / MODEL-BASED RL
经典路线把感知、动态和策略解耦
策略不直接吞原始像素，而是在压缩后的 latent state 中学习和规划。
Observation
图像 / 状态
→
Encoder
VAE / CNN
→
Latent State
紧凑状态
→
Dynamics
MDN-RNN / RSSM
→
Imagined Future
rollout 轨迹
→
Policy
actor / controller
Ha & Schmidhuber
VAE + MDN-RNN + Controller
先学世界，再在梦境里训练
Dreamer 系列
latent dynamics rollout
用 imagined trajectories 训练 actor-critic
工程启发
真实机器人和路测都贵；能在学到的模型里试错，就能降低真实探索成本。
核心不是生成漂亮视频，而是让策略利用预测结果提升样本效率和泛化。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
05

## Slide 6
FOUNDATION MODEL / PHYSICAL PRIOR
World Foundation Model 试图把物理与交互先验规模化
像语言基础模型学习语言一样，世界基础模型学习视频、传感器、仿真和动作数据里的动态规律。
数据来源
视频、机器人轨迹、仿真、传感器、真实日志
→
世界基础模型
video tokenizer
latent dynamics
action-conditioned generation
physical priors
→
下游适配
机器人、自动驾驶、游戏、仿真、评估环境
Genie
从提示生成可交互环境
Cosmos
Physical AI 平台与数据栈
Waymo
自动驾驶长尾仿真
保持清醒
看起来真实，不等于满足严格物理、安全和传感器评估。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
06

## Slide 7
EMBODIED AI / CLOSED LOOP
具身智能的关键不是机器人外接聊天模型，而是反馈闭环
身体、传感器、执行器和环境共同决定什么动作可行、什么失败不可接受。
Sense
摄像头 / 深度 / 触觉
→
Understand
状态估计 / 场景关系
→
Plan
目标拆解 / 技能选择
↓
Act
控制器 / 执行器
→
Feedback
新观察 / 失败恢复
→
Safety Gate
限速、限力、避碰、禁区、急停、人工接管
反直觉点
LLM 的安全提示不能替代底层控制安全。物理世界的失败不能简单 revert。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
07

## Slide 8
AFFORDANCE / LANGUAGE TO ACTION
Affordance 把语言计划过滤成当前身体能执行的动作
语义上合理的步骤，不一定在当前环境、身体和技能集合下可执行。
LLM 高层计划
“清理溢出的饮料”
找纸巾 → 擦拭 → 丢垃圾
→
Affordance / Value
纸巾是否可见？
机器人能否到达？
是否掌握擦拭技能？
动作是否安全？
→
→
可执行动作
靠近桌面、拿纸巾、擦拭指定区域
拒绝或改写
拿不到纸巾、热水危险、路径被挡
SayCan 式表达
LLM 负责“语义上应该做什么”，affordance/value function 负责“当前机器人能不能做、做了是否有用”。
面试里可说：Affordance 是连接语言计划和物理行动的桥。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
08

## Slide 9
VLA / MODEL FAMILIES
VLA 把视觉、语言和动作放进同一个训练目标
关键变化：模型不只输出文本，还要输出 action token、轨迹 waypoint 或连续动作序列。
image / video observation
+ language instruction
→
VLA Model
视觉 + 语言 + 动作
同一训练目标
→
robot
action
RT-2
动作 token 化
PaLM-E
传感器 grounding
RT-X / Open X
跨机器人数据
Octo
开源通用策略
π0 → π0.7
连续控制与泛化
Gemini / Helix
工业系统集成
动作表示从离散 token 走向 diffusion / flow 生成的连续轨迹；生产系统通常还会保留低层控制器。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
09

## Slide 10
PHYSICAL AI STACK / PRODUCTION VIEW
生产级 Physical AI 是安全优先的系统栈
真正落地时，模型只是栈中的一层；安全、控制、日志和评估同样是主路径。
User / Task
自然语言目标、任务约束
↓
Planner / ER Model
任务拆解、状态理解、技能选择
↓
VLA / Skill Policy / World Model
动作生成、后果预测、仿真场景
↓
Safety Layer
限幅、避碰、禁区、急停、人工接管
↓
Low-level Controller
轨迹跟踪、稳定性、实时控制
↓
Robot / Sensors / Actuators
身体、摄像头、触觉、执行器
Trace / Eval / Data Flywheel
传感器帧
动作轨迹
模型输出
安全事件
成功 / 失败标签
回归评估
再训练
硬约束
不能把“提示词安全”当作物理安全。底层安全层必须可验证、可接管。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
10

## Slide 11
SCALE BOTTLENECK / DATA AND SIMULATION
规模化瓶颈在数据飞轮、仿真差距和硬件差异
具身数据不仅有输入，还必须带动作、状态、结果和环境元数据。
部署
真实执行日志
采集轨迹
图像 / 状态 / 动作
挖掘长尾
失败和恢复样本
训练评估
回归集再部署
→
↓
→
↓
数据飞轮
Sim2Real
仿真训练 / 测试
迁移到真实世界
↓
Real2Sim
复现真实失败
做反事实测试
Simulation Gap
材质
摩擦
传感器噪声
光照遮挡
执行器误差
动态主体
工程判断
仿真不是替代真实数据，而是和真实日志、世界模型、在线反馈一起覆盖昂贵且危险的长尾。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
11

## Slide 12
EVALUATION / BEYOND DEMO
评估要看可控、一致、可迁移和安全，而不是一次 demo
世界模型看任务有效性，具身智能看多场景长期可靠运行。
可控性
一致性
迁移有效性
安全覆盖
失败恢复
World Model
Embodied AI
动作后场景是否按条件变化
物体身份、位置、长时记忆是否稳定
训练/评估策略是否提升真实表现
能否生成高风险长尾场景
多轮交互后是否崩坏
多指令、多物体、多布局
成功率、时间、碰撞、接管
新物体/新语言/新环境泛化
安全违规率和人机协作体验
失败后暂停、回退、再感知
面试答法：把指标拆成成功率、泛化、效率、安全、可恢复性；失败样本进入 trace 和回归集。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
12

## Slide 13
INTERVIEW FRAME / CLOSE
面试表达要把定义、架构和 trade-off 一次讲清
先定义问题，再画系统，再说明为什么不是 demo 驱动。
1. 定义
世界模型预测状态变化和动作后果；具身智能是带身体的闭环行动系统。
→
2. 架构
Planner + Perception + VLA/Skill + World Model + Safety + Controller + Trace。
→
3. 取舍
端到端泛化强但验证难；模块化可控但接口和技能库成本高。
30 秒版：世界模型是行动决策用的环境预测器；具身智能把模型放进有身体、有传感器、有执行器的闭环系统。落地时我会优先关注 grounding、affordance、连续控制、仿真评估、低层安全约束和数据飞轮。
最后检查
能区分知识图谱、视频生成和世界模型；能说清 VLA、sim2real、安全层和评估。
Source: 第 28 章《世界模型与具身智能》
13